| Форма 1 |
| --- |
| Наименование организации ЗАО «Северсвязьстрой» |
|  | УТВЕРЖДАЮ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР Ситник В.С. “01” июня 2011 г. |
| ПРОЕКТ производства работ на строительство телефонной канализации по ул. Рябиновая, ул. Югорская, ул. Снежная Объект «Расширение FTTx доступа. 2этап» |
|  | Начальник ПТО Биргер С.В. (89527225160) ____________________подпись |
|  | Мастер участка Козлов А.В. (89505020208) ____________________подпись |

Форма 2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА I. Общие сведения по объекту 1. Наименование объекта: «Расширение FTTx доступа. 2этап» ___________________________________________________________________ 2. Запланированный срок строительства: 01.06.2011 – 31.07.2011 ___________________________________________________________________ 3. Организация-разработчик проекта ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Сибирский филиал г. Новосибирск ___________________________________________________________________ Заказ №706-10.2-1-ЛГ 2.1.4 2010 г. _______________________________ 4. Заказчик и его реквизиты: ОАО «Уралсвязьинформ» Ханты-Мансийский филиал г. Ханты-Мансийск ул. Коминтерна, 5 5. Договор № 01-10/СТС/Х-01 от 15 июля 2010г. 7. Проектная документация получена в полном объёме, 23 июля 2010г. и проверена Начальником ПТО Григорьевым В.И. 02 августа 2010г. 8. Ответственные исполнители (мастера) Мастер Биргер С.В. 11. Ответственный представитель заказчика Начальник ЛТЦ-1 ТУЭС ХМЭС Григорьев В.И. 12. Ответственный представитель организации, осуществляющий контроль за строительством главный инженер Ситник В.С.

II. Краткая техническая характеристика объекта Тип кабеля Волоконно-оптический ДПС, система уплотнения - механическая трамбовка Общая протяженность трассы 0,67 км. Глубина заложения полиэтиленовых труб согласно пректа Трасса проходит по пешеходной части улиц: Рябиновая, Югорская, Снежная краткая характеристика трассы Грунты по трассе 2 группы 0,67 км, В соответствии с рабочими чертежами ППР предусматривает выполнение следующих основных работ: вырубку просек 0 км, прокладку кабеля кабелеукладчиком 0 км, разработку грунта экскаватором 0,2 км, разработку грунта вручную 0,15 км, прокладку кабеля в траншее 0 км, монтаж муфт на кабеле 3 шт, строительство НУПов 0 шт, строительство кабельной канализации 0,32 км. Трасса пересекает 8 автомобильную дорогу, через которые предусматривается устройство 4 переходов открытым способом и 4 перехода методом горизонтального бурения. Через водные преграды запроектировано 0 русловых, 0 мостовых переходов. Для защиты кабеля от ударов молнии предусматриваются следующие мероприятия: защита не требуется

III. Вопросы организации строительства На основании решения, принятого ЗАО «Северсвязьстрой», на объекте для производства работ организуется 1строительно-монтажный участок. Место дислокации участка (участков) г. Ханты- Мансийск ул. Индустриальная, 9 Для выполнения работ формируются: 1. 0 механизированных колонн по прокладке кабеля, троса грозозащиты. 2. 1 колонна по механизированной разработке грунта в траншеях и котлованах и прокладке в них кабеля и троса грозозащиты. 3. 1 бригада по вырубке просеки и сопутствующим работам. 4. 1 бригад по устройству переходов методом горизонтального бурения. 5. 0 колонн по строительству НУПов. 6. 1 бригад по прокладке кабеля, троса вручную, разработке и засыпке грунта в траншеях и котлованах вручную. 7. 1 бригад по строительству кабельной канализации. 8. 1 бригад по протягиванию кабеля в телефонной канализации. 9. 1 звеньев по монтажу муфт и оконечных устройств. 10. 0 звеньев по электрическим измерениям смонтированных участков кабелей. Работы, выполняемые по субподряду с ООО «Релтранс» г. Екатеринбург

Приложение 1 Автомобили грузовые с бортовой платформой - 1шт Автомобили повышенной проходимости -1шт Автомобили-самосвалы -1шт Прицепы, полуприцепы и трейлеры к автомобилям и прицепы к тракторам -1шт Прицепы автомобильные двухосные -0шт Приложение 2 Бульдозеры -0шт Приложение 3 Одноковшовые экскаваторы с гидравлическим приводом -1шт Приложение 4 Основные параметры сменного рабочего оборудования одноковшовых экскаваторов. Экскаватор с гидравлическим приводом, ковш объёмом 0,25м3, с гидромолотом Приложение 5 Техническая характеристика траншейных экскаваторов JCB 3CX Приложение 6 Автокраны МАЗ КС 35715